## Slide 1: Arcfelismerő Rendszer Kialakítása
Iskolai, Üzleti környezetben
Vecsei Gábor, 2017.01.04.

## Slide 2: Felhasználási lehetőségek
Iskolai jelenlét ellenőrzés automatikusan
  Idő spórolás
  Generált statisztikák, rögtön megtekinthetők
Üzletek látogatottságának felmérése
  Biztonság növelése
  Látogatottsági statisztikák
Hasonlóságok felfedezése

## Slide 3: Rendszer fontos elemei
Arcok detektálása
Arcfelismerő Tanítása
Arcok felismerése
Arcok hibamentes felismerése
  Többszöri felismeréssel a hibák kizárása

## Slide 4: Arcok Detektálása
Legfontosabb rész
Viola-Jones arc detekció
  Kép minőségére érzéketlen
  Szürkeárnyalatos képek
  Gauss Piramis (skálázás)
  Osztályozók kaszkád struktúrában  gyorsaság
  Non-Maximum Supression

## Slide 5: Arcok felismerése
Arc adatbázis (dataset)
  Kiket akarunk felismerni?
Több választási lehetőség
  Fisherfaces
  Local Binary Pattern
  Eigenfaces
Eigenfaces
  Távolságmértéket kapunk vissza

## Slide 6

Arctér


## Slide 7: Technológiák
Python 2.7.
OpenCV 2.4.
  Széles körben használt
  Gyors
Eszközök
  Raspberry Pi
  Kamera
    Színes
    30 fps
    640 x 480

## Slide 8: A Rendszer
Arcdetekció
  Robusztusság
  Gyorsaság
  Pontosság
Arcfelismerés
  Elkészített modell használata
  Gyorsaság
  Pontosság
Arcok tanítása
  Előkészített képekkel (pl.: facebook képek)
  Webkamerából közvetlenül
  Modell készítése

## Slide 9: Arcok felismerése
Tanítás:
Predikció:

## Slide 10: Tesztek - Arcdetektálás
The Yale Face Database
  15 emberről 11 kép
Arcdetektálás
  Pontosság
    0.02 sec / kép
    165 képből csak 2 nem talált arcot (98.78%)
  Futási idő
    Felbontásra invariáns !!!

## Slide 11: Tesztek - Arcfelismerés
The Yale Face Database
  15 emberről 11 kép
(4 kép / ember) modell
  4 ismert, 7 ismeretlen kép
  1 hibás detekció
  Legrosszabb esetben 80%
Futási idő
  Átlagosan 0.0181 sec

## Slide 12: Köszönöm a figyelmet!